- ¿Cierto o Falso?  Debe de haber escaleras o escaleras de mano en puntos de acceso

donde hay un cambio de elevación de 19 pulgadas o mas.

- ¿Cierto o Falso?  El guadarriel de mano debe aguantar 150 libras de fuerza.

- ¿Cierto o Falso? Escaleras con cuatro o mas peldaños o mas de 30 pulgadas de alto

deben tener un guardarriel por cada orilla o esquina que este

desprotegida.

- ¿Las Escaleras deben ser instaladas con que angulos? Llene la linea en blanco. ________________

- Las escaleras deben tener el uniforme del peldaño con altura y profundidad a menos de que?

  - 1/5 pulgada

  - ¼ pulgada

  - 1 pulgada

  - 2 pulgadas

- ¿Cierto o Falso? Cuando puertas o portónes abren directamente a una via de

escaleras, usted debe proveer una plataforma que se extienda por

lo menos 20 pulgadas mas alla del giro de la puerta.

- ¿Que requerimientos generales de escaleras de mano debe seguir?  Circule todos los

que aplican.

  - Mantenga el área alrededor de la parte de arriba y baja de la escalera de

mano despejado.

  - Asegurese que los barrotes y peldaños esten a nivel y separados al parejo.

  - Asegurese que los barrotes esten separados de 10 a 14 pulgadas aparte.

  - Mantenga las escaleras de mano libres de peligros de resvalamiento.

- ¿Cierto o Falso?  Si es seguro utilizar escaleras de mano con guardarrieles de una

sola mano.

9.  Para escaleras de mano portátil, ¿los guardarrieles de lado deben estar por lo menos

cuanto de apartados? Circule la respuesta correcta.

a. 10 pulgadas

b. 15 pulgadas

c. 11 ½ pulgadas

d. 9 ½ pulgadas

10.  ¿Cierto o Falso?  Escaleras de mano portátil deben aguantar 4 veces de la carga

maxima.

- ¿Cierto o Falso?  Esta bien que pinte una escalera de mano hecha de madera.

12.  Cuando este utilizando una escalera de mano portátil para tener acceso a un superficie alta, ¿las barras laterales deben extenderse por lo menos cuantos pies arriba de la superficie alta?

- 1 pies

- 1.5 pies

- 2 pies

- 3 pies

  - Equipe una escalera de mano fija  de 24 pies o mas larga con cualquiera de los siguientes?  Circule las respuestas corectas.

  - Artifacto de seguridad de escalera de mano.

  - Sogas para retractarse solo con plataformas de descanzo cada 150 pies o menos.

  - Jaula o cisterna y secciónes multiples de escalera de mano cada uno no excediendo 50 pies.

  - Cierto o Falso?  Es seguro usar el peldaño ultimo de arriba como escalon para pisar.

  - Cuales son las tres normas de seguridad en general cuando sube escaleras de mano?

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Respuestas

- Cierto

- Falso, minimo de 200

- Cierto

- 30 y 50 grados

- ¼ pulgada

- Cierto

- Circule todos

- Falso

- 11 ½ pulgadas

- Cierto

- Falso

- 3 pies

- Circule todos

- Cierto

- Mire la escalera de mano cuando vaya a subir o bajar; use por lo menos una mano para agarrar la escalera de mano cuando vaya a subir o bajar; No carge ningun objeto o carga que pudiera causar que pierda su equilibrio.